## Slide 1: Prises de vue sur aérostat captif
L. BRASSART
M. DA FONSECA
E. GARCERAN

## Slide 2: L’origine
Projet des lycées Jean Perrin/ Louis Jacques Goussier :
Conception et réalisation d'une montgolfière captive
En 2011/2012
STI2D : dessin et design de la montgolfière
Section matériaux souples : réalisation de l’enveloppe
En 2012/2013
STI2D : adaptation de la nacelle
S SI : ….

## Slide 3: L’origine
Utilisation de la montgolfière :
cartographie thermique de bâtiments à destination des petites et moyennes collectivités.

## Slide 4: Le besoin
La caméra vidéo embarquée n'est pas stable. Elle est "ballottée" au gré des mouvements de la nacelle, ce qui perturbe la prise de vue.
Réalisation d'un dispositif de stabilisation.

## Slide 5: Dispositifs de stabilisation
Stabilisation « passive »
Augmentation de la "résistance" aux mouvements de la nacelle.
Stabilisation « active »
Compensation des mouvements de la nacelle par détection et correction des écarts angulaires.

## Slide 6: Projet pluridisplinaire
1 groupe « Stabilisation passive » : 4 élèves
1 groupe « Stabilisation active » : 4 élèves
S-SI : projet pluridisciplinaire « stabilisation » (sciences de l’ingénieur / physique-chimie ) constitué de deux sous projets :
toussaint
noël
hiver
printemps
4h hebdomadaire
5 semaines
4h hebdomadaire
7 semaines
4h hebdomadaire
6 semaines
Revue de projet 1
Revue de projet 2
Olympiades SI
2012/2013

## Slide 7: Stabilisation passive
Augmentation de la "résistance" aux mouvements de la nacelle.

## Slide 8: Stabilisation passive
Augmentation de la "résistance" aux mouvements de la nacelle.
Augmentation de l’action de rappel.
Incompatibilité avec les capacités de la montgolfière
(masse embarquée, encombrement)
Stabilisateur d’arc
Steadycam
Augmentation de la masse et/ou distance des contrepoids.

## Slide 9: Stabilisation passive
Comment augmenter l’action de rappel sans trop augmenter les masses ou les distances ?
Utilisation de l’effet gyroscopique
Brevet Kenyon 1951
Monorail stabilisation gyroscopique

## Slide 10: Stabilisation passive
Résultats attendus :
propositions de solutions ;
estimation de la qualité de la stabilisation.
étude de faisabilité => adaptation à la montgolfière ;
Expérimenter pour appréhender le phénomène gyroscopique
Modéliser/simuler le comportement
Analyser le brevet
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Déroulement

## Slide 11: Stabilisation passive
Expérimenter pour appréhender le phénomène gyroscopique
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
« Stabilizer for sighting devices »
Brevet déposé en 1957
par Théodore Kenyon

## Slide 12: Stabilisation passive
Expérimenter pour appréhender le phénomène gyroscopique
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
Schéma de principe
Constituants
du système

## Slide 13: Stabilisation passive
Expérimenter pour appréhender le phénomène gyroscopique
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
Comment ça marche ?

## Slide 14: Stabilisation passive
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
Expérimenter pour appréhender
le phénomène gyroscopique
Faire découvrir l’effet gyroscopique au travers de l’expérience :
  mise en place, dès le début du projet, d’une série de petites expériences par les élèves.
Ce que cela a apporté :
  effet de la vitesse de rotation
  effet de la répartition de la masse sur le disque tournant (moment d’inertie J)

## Slide 15: Stabilisation passive
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
Expérimenter pour appréhender
le phénomène gyroscopique
Vers une expérience plus évoluée :
Un disque qui tourne, reste-t-il dans son plan, quelles que soient les sollicitations extérieures ?
Roue de vélo suspendue à un pendule : Observation d’un mouvement de précession

## Slide 16: Stabilisation passive
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
Expérimenter pour appréhender
le phénomène gyroscopique
Expliquer les phénomènes :
  Faire comprendre par analogie avec les systèmes en translation, la conservation d’une quantité vectorielle (moment cinétique, hors programme) pour les systèmes en rotation.

## Slide 17: Stabilisation passive
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
Expérimenter pour appréhender
le phénomène gyroscopique
Expérience « de la chaise »
Ce que cela a apporté :
  compréhension plus fine de l’effet gyroscopique…
  pourquoi 2 gyroscopes croisés sont systématiquement incorporés dans les brevets.

## Slide 18: Stabilisation passive
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
Expérimenter pour appréhender le phénomène gyroscopique
Modélisation de l’expérience de la chaise avec module de calcul de dynamique associé au modeleur.
Cerner les paramètres de simulation (frottement, amortissement, …) qui permettent d’avoir un comportement du modèle le plus proche du système réel

## Slide 19: Stabilisation passive
Modéliser/simuler le comportement
Communiquer des propositions de solutions
Stabilisation
passive
Analyser le brevet
Expérimenter pour appréhender le phénomène gyroscopique
Recherche de solutions pour la stabilisation de la caméra:
Nombre de volants
Disposition
Orientation
…

## Slide 20: Stabilisation active
Utilisation d’un capteur inertiel (IMU) sans fil pour détecter les mouvements angulaires de la nacelle.

## Slide 21: Stabilisation active
Résultats attendus :
prototype du dispositif de correction ;
estimation de la qualité de la stabilisation ;
étude de faisabilité => adaptation à la montgolfière ;
Expérimenter/ mettre au point le prototype
Modéliser le comportement de la nacelle
Analyser la solution présentée
Communiquer / présenter le prototype
Stabilisation
active
Déroulement

## Slide 22: Stabilisation active
Expérimenter/ mettre au point le prototype
Communiquer / présenter le prototype
Stabilisation
active
Analyser la solution présentée
Modéliser le comportement de la nacelle
principe de la stabilisation active
Capteur inertiel
Positionné sur la base de la lyre
Unité de traitement
Lyre motorisée support de la caméra
Mouvements angulaires de la nacelle:
Roulis
Tangage
lacet
ordres de déplacements en sens inverse de ceux détectés
La mise au point du prototype sur la montgolfière est compliquée, il est donc nécessaire de développer un modèle de la nacelle dans le laboratoire.

## Slide 23: Stabilisation active
Expérimenter/ mettre au point le prototype
Communiquer / présenter le prototype
Stabilisation
active
Analyser la solution présentée
Modéliser le comportement
de la nacelle
Le modèle du pendule :
rappel des notions vues en physique
De quoi dépend la période T ?
Elle ne dépend pas de la masse, ni de l’angle.
Elle dépend de la longueur du pendule.

## Slide 24: Stabilisation active
Expérimenter/ mettre au point le prototype
Communiquer / présenter le prototype
Stabilisation
active
Analyser la solution présentée
Modéliser le comportement
de la nacelle
Détermination des paramètres du pendule
C
G
  Constatation : les points d’applications ne sont pas les mêmes :
      centre de poussée C
      centre de gravité P
Comprendre la dynamique de la Montgolfière
  Poussée d’Archimède :
  Poids :
  Longueur du pendule
      Elle doit correspondre à la longueur CG

## Slide 25: Stabilisation active
Expérimenter/ mettre au point le prototype
Communiquer / présenter le prototype
Stabilisation
active
Analyser la solution présentée
Modéliser le comportement
de la nacelle
Détermination à l’aide d’un modeleur :
- du centre de poussée C
- du centre de gravité G.
Détermination des paramètres du pendule
Longueur du pendule : environ 3 m

## Slide 26: Stabilisation active
Expérimenter/ mettre au point le prototype
Communiquer / présenter le prototype
Stabilisation
active
Analyser la solution présentée
Modéliser le comportement
de la nacelle
Vérification et validation des paramètres du pendule
  Réalisation d’un vol dans le gymnase
  Mesure de la période grâce au pointage vidéo
  Période mesurée conforme à celle du modèle
  La mise au point et l’expérimentation du prototype de stabilisation peut être réalisée sur un pendule simple installé dans le laboratoire

## Slide 27: Stabilisation active
Expérimenter/ mettre au point
le prototype
Communiquer / présenter le prototype
Stabilisation
active
Analyser la solution présentée
Modéliser le comportement de la nacelle
Servomoteur
Capteur inertiel
Positionné sur la base de la lyre
Unité de traitement
Lyre motorisée support de la caméra
accéléromètre
Une carte « arduino »
X-imu

## Slide 28: Evaluation Revue de projet
Stabilisation passive :
C1: justifier le choix d’un protocole
B3: résoudre et simuler : les paramètres influents sont identifiés
Compétences évaluées lors de la revue 1
Stabilisation active :
B3: modéliser résoudre et simuler
C1:grandeurs spécifiques sont correctement identifiés

## Slide 29: Bilan partiel
Constatations au regard des exemples présentés :
pas de schéma type préétabli du déroulement des projets ;
interventions des différents collègues fortement liées à l’évolution du projet ;
ces interventions peuvent paraitre séquentielles mais nous avons veillé à ce qu’elles n’apparaissent pas comme si les disciplines étaient côte à côte mais bien comme interdisciplinaires.